## Slide 1: Mekanizma seçimi
Conveyor Belt Mechanism
Uygulama：
Nispeten zayıf mekanik sertlik, malzeme taşıma ve diğer senaryolar

## Slide 2: Mekanizma seçimi
Ball screw mechanism
Uygulama:
Hassas iletim senaryolarında kullanılır; örneğin, CNC makineleri, enjeksiyon kalıplama makineleri gibi.

## Slide 3: Mekanizma seçimi
Rigid system
Uygulama:
Rigid connections other than rack and pinion, e.g. rack and pinion, direct connection of gearboxes, robot joints and connecting rods, etc.

## Slide 4: Mod Seçimi
Standard
Özellikler (1) Genel endüstriyel otomasyon senaryoları için uygundur, çoğu standart uygulamayı kapsar. (2) Hız, doğruluk ve kararlılığı dengeleyerek geniş bir uygulama gereksinimini karşılar. (3) Belirli bir uygulama gereksinimine özellikle odaklanmadan, geniş bir yük tipi ve çalışma koşulu yelpazesi için uygundur.
Uygulama:
(1) General material handling system
(2) Standard machining centers and CNC machine tools
(3) Conventional assembly lines and conveyors

## Slide 5: Mod Seçimi
Positioning correspondence
Özellikler:
Yüksek hassasiyet gerektiren görevler için sistemin konumlama doğruluğunu ve tekrarlanabilirliğini artırmaya odaklanır.
Sistemin rijitlik parametreleri, konumlandırma sırasında esnemeyi ve mekanik titreşimleri azaltmak için daha yüksek ayarlanmıştır.
Uygulama:
(1) Precision processing: such as optical parts processing, high-precision mold processing, etc.
(2) Semiconductor manufacturing: wafer processing, IC packaging and other processes.
(3) Measuring equipment: such as coordinate measuring machine, laser interferometer, etc.

## Slide 6: Mod Seçimi
Positioning correspondence (focus on not overshooting)
Specificities (1) Special emphasis is placed on the stability and non-overshooting of the system along with high-precision positioning.
Uygulama:
(1) Medical equipment: such as surgical robots, precision injection equipment, etc.
(2) Precision measuring equipment: such as coordinate measuring machine, laser interferometer, etc.

## Slide 7: Servo parametre izleme yöntemi
Parametre | Birim | Corresponding Code
Tork komutu | % | Un002
Feedback speed | r/min | Un000
Position speed command | r/min | --
Position deviation | Command uint | Un009
Parametre | Birim | Corresponding Code
Tork komutu | % | Un002
Feedback speed | r/min | Un000
Command speed | r/min | Un001
Parametre | Birim | Corresponding Code
Tork komutu | % | Un002
Feedback speed | r/min | Un000
Pozisyon Kontrol modu
Hız Kontrol modu
Tork Kontrol modu

## Slide 8: AYARLAR

## Slide 9: ADIM 1

## Slide 10: ADIM 2
Notes: Tur sayısını (rotation) belirlerken dikkatli olunuz!

## Slide 11: ADIM 3